香港註冊船舶

港口國監督檢查清單

船舶名稱

國際海事組織編號

正式編號

船舶呼號

總噸位

載重噸位（液貨船適用）

船舶類型

安放龍骨日期

交船日期

船舶的船級社

簽發公司的符合證明的認可機構

簽發船舶的安全管理證書的認可機構

簽發船舶的國際船舶保安證書的認可機構

船舶管理公司

檢查日期

檢查地點（例如：港口、國家、海上）

在美國／澳洲的停靠港口

預計到達美國／澳洲港口的時間

*請刪去不適用者

填寫清單說明

1.	管理公司和船長有責任確保香港註冊船舶的操作安全，不會造成海洋污染，以及安全管理制度有效地實施。本自行評核清單提供一個框架協助管理公司、船長和輪機長評核香港註冊船舶的實際狀況，以及了解船上實施的安全管理制度的有效程度。本清單並非鉅細無遺，只屬於一般指引，建議管理公司、船長和輪機長應檢查或覆查哪些項目。

2.	每次船舶要進入美國或澳洲的港口前，船長須填妥及簽署清單。清單亦須管理公司的岸上指定人員加簽，並在每段前往美國或澳洲的航程中，在進入美國或澳洲的港口前，送抵海事處貨船安全組。對於在過去12個月內沒有港口國監督滯留記錄的船舶，應每隔不多於三個月提交清單一次。船舶如在過去12個月內曾有港口國監督滯留記錄，應每隔不多於一個月提交清單一次。

3.	如清單中有任何一項標示為“否”，即表示船舶的安全、防污或保安受到不利影響。船長須記錄有關不正常情況的詳情並提出相應的糾正行動建議。如在糾正不正常情況方面有疑問或困難，船長應立即諮詢及通知管理公司。

4.	管理公司和／或岸上指定人員須提供執行總結行政摘要並就船舶的整體狀況及已發現的欠妥之處給予評論。此外，他們亦須提供避免在港口國滯留的方法和糾正行動計劃。

5.	如在進入任何港口前發現船舶有任何潛在問題或任何未能修理的設備或機械故障，船長或管理公司應盡快通知有關的港口當局、船旗國主管當局和船級社（視乎何者適用而定）以避免滯留。同時，船長或管理公司須盡力進行合適的糾正行動或臨時維修以糾正所有欠妥之處。船長亦須把事實記錄在船舶有關記錄簿內。

6.	清單應由船長保管，以供進行所需跟進行動或日後參考。

7.	船長填妥清單後，須把清單副本送交管理公司審核和給予進一步意見。管理公司須把已完成的清單連同有關證明文件（如有）透過傳真（傳真號碼：　　(852) 2545 0556）或電子方式（電郵地址：ss_css@mardep.gov.hk）提交海事處。

註：如各部分供填寫摘要或執行總結的空間不足，請自行加紙並夾附於清單後。

香港特別行政區政府

海事處貨船安全組

2015年12月1日

| 1 文件和記錄 | 是 | 否 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 所有營運證書的正本，例如：註冊證明書、電台牌照、最低安全人手編配證明書、法定證書（如國際噸位證明書、載重線證明書、安全構造證書、設備安全證書、無線電安全證書、國際防止油污證書、國際防污水證書、國際防止空氣污染證書、柴油機國際防止空氣污染證書、國際能源效率證書、防污底系統證書、安全管理證書、國際船舶保安證書、海事勞工公約／符合證明、海事勞工符合聲明（第I和第II部）、船級證書等均齊備和有效。 |  |  |  |
| 1.2 | 連續概要紀錄文件（包括表格1、2和3）均齊備和已更新。 |  |  |  |
| 1.3 | 所有船員的適任證書、全球海上遇險和安全系統（GMDSS）操作員證書、香港船員執照、申請收訖證明書、危險貨物批註和健康證明書均齊備和有效。 |  |  |  |
| 1.4 | 每名船員的工作／休息時數符合《海員培訓、發證和值班標準（STCW）國際公約》（《STCW公約》）的規定；有關時數記錄與船隻航海日誌吻合。（註：澳洲各港口的港口國監督人員會進行非常詳細的檢查。） |  |  |  |
| 1.5 | 所有獲認可的所需手冊／文件（例如：日誌、穩性資料、裝卸資料、破損控制圖（包括破損控制手冊）、破艙穩性資料、貨物繫固手冊、船上油類污染緊急應變計劃（SOPEP）、谷物裝載手冊、垃圾管理計劃、遠程識別跟蹤系統（LRIT）符合測試報告、柴油機的氮氧化物排放量的技術檔案、揮發性有機化合物管理計劃、船舶能源效率管理計劃等）均齊備和已更新。 |  |  |  |
| 1.6 | 救生設備、滅火器具、航行設備和GMDSS無線電設備的所有檢查／維修記錄和檢驗記錄均齊備和有效。 |  |  |  |
| 1.7 | 所有演習記錄（棄船、火警、舵機、SOPEP、保安、進入密閉場所等）均齊備和已更新。 |  |  |  |
| 1.8 | 圖紙（火警控制圖、破損控制圖、維修保養等）和指示（應變部署表、穿着救生衣等）均齊備和已更新。 |  |  |  |
| 第1項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 2 救生設備 | 是 | 否 | 不適用 |
| 2.1 | 救生艇和救助艇結構良好並妥為存放；有足夠和狀況良好的庫存和配給品；降落布置和承載釋放裝置的操作狀況良好；引擎起動順利（主要和次要起動方法的操作狀況良好）；吊艇架（包括吊索）妥為保養，釋放裝置運作正常，並設置在正確位置；配置逆向反光帶；完成每月及每周檢查（《國際海上人命安全公約》（《SOLAS公約》）74/88第III章第20.7條）；完成每年及每五年的徹底檢查，檢查結果良好。 |  |  |  |
| 2.2 | 救生筏和靜水壓力釋放器已完成檢修、救生筏妥為存放、靜水壓力釋放器妥為連接、降落布置（如有）狀況良好。 |  |  |  |
| 2.3 | 救生圈配置足夠並已標記；烟霧／燈和救生索的操作狀況良好；快速釋放裝置運作正常。 |  |  |  |
| 2.4 | 救生衣和浸水服配置足夠並有正確標記；附連運作正常的燈和哨子；配置逆向反光帶。 |  |  |  |
| 2.5 | 救生艇和救生筏的登船設施可供隨時使用；逃生站的應急照明燈工作正常；船邊燈的操作狀況良好。 |  |  |  |
| 2.6 | 穿着救生衣指引、救生艇及救生筏的降落指引和國際海事組織（IMO）的符號已適當地張貼。 |  |  |  |
| 2.7 | 救生設備製造商的維修保養指引和《SOLAS公約》訓練手冊均齊備、救生設備檢查記錄齊備和已更新。 |  |  |  |
| 第2項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 3 滅火器具 | 是 | 否 | 不適用 |
| 3.1 | 火警探測與警報系統狀況良好；駕駛台、機房和消防控制站的火警探測與警報系統控制台狀況良好。 |  |  |  |
| 3.2 | 消防管路（包括消防龍頭）沒有滲漏或臨時維修；機房的隔離閥運作正常並有清楚的標記；消防裝備（如消防喉、噴嘴、扳手和工具）狀況良好；國際通岸接頭齊備。 |  |  |  |
| 3.3 | 主消防泵和應急消防泵（包括引流泵、閥門和喉管）狀況良好、沒有不正常滲漏、容易起動、操作狀況良好，以及有足夠吸入及排出壓力（兩組喉管相隔遠距離／一高一低設置）；壓力錶狀況良好；清晰的應急消防泵操作指引已張貼；應急消防泵於每星期和到達任何港口前已作測試。 |  |  |  |
| 3.4 | 固定氣體／泡沫／乾粉滅火系統和／或噴水／水霧系統操作狀況良好；視覺與聲響警報已作測試；二氧化碳瓶、泡沫或乾粉貯存缸等，以及室內通風和隔火／隔熱材料正常；檢修沒有逾期並且記錄齊備；清晰的操作指引已張貼。 |  |  |  |
| 3.5 | 手提滅火器／可移動滅火器操作狀況良好、有足夠數目並可供隨時使用；檢修沒有逾期並且記錄齊備；有足夠的備用藥劑和額外的滅火器。 |  |  |  |
| 3.6 | 防火門狀況良好，並且沒有綁上；擋火閘／通風器沒有卡死，並且有清楚的標記；天窗狀況良好。燃油／潤滑油艙櫃速閉閥沒有綁上，並且狀況良好、機房通風和燃油泵遙控停止掣已作測試並狀況良好；隔火／阻燃材料狀況良好。 |  |  |  |
| 3.7 | 緊急逃生呼吸器、呼吸器和消防員裝備狀況良好、可供隨時使用、沒有逾期檢修並且記錄齊備；逃生通道有適當照明（應急照明燈）和清楚的標記，並且沒有阻塞。 |  |  |  |
| 3.8 | 火警演習訓練時間表和記錄齊備。 |  |  |  |
| 第3項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 4 航行安全和通訊 | 是 | 否 | 不適用 |
| 4.1 | 預定航程的航海刊物與海圖的最新已更正版本均已齊備；IMO和船旗國規定的刊物最新版本齊備。 |  |  |  |
| 4.2 | 所有航行設備（如雷達、自動雷達標繪儀、磁羅經／電羅經、回聲探測儀、速度記程儀、駕駛台指示器、白晝信號燈、自動識別系統、航行數據記錄儀、電子海圖顯示與信息系統、全球衞星定位系統接收器、LRIT、駕駛台航行值班報警系統等）操作狀況良好；年度檢修沒有逾期，電池沒有過期；檢查和測試記錄齊備。 |  |  |  |
| 4.3 | GMDSS裝置（如甚高頻通訊系統與中頻／高頻無線電裝置、NAVTEX接收機、國際海事衞星C站、應急無線電示位標、搜救雷達詢答機、天線等）操作狀況良好；年度檢修沒有逾期或電池沒有過期；檢查和測試記錄（每月、每周和每日）齊備；GMDSS裝置備用電力已完全充電，並每周作測試；甲板高級船員熟悉GMDSS裝置的操作，包括測試GMDSS裝置的備用電力。 |  |  |  |
| 4.4 | 遵循《SOLAS公約》有關LRIT的規例；有效的LRIT符合測試報告存放於船上；船長或有關高級船員熟悉關於LRIT的基本船上操作程序。 |  |  |  |
| 4.5 | 泊位至泊位的航行計劃已備妥，並且獲船長核准。 |  |  |  |
| 4.6 | 有效的羅經自差表和舵機的轉換程序已張貼。 |  |  |  |
| 4.7 | 航海號燈、號型和聲號操作狀況良好。 |  |  |  |
| 4.8 | 車鐘、機房和舵機室的通訊系統運作正常。 |  |  |  |
| 4.9 | 領港員梯／升降器和安全登船的布置（如舷梯、安全網和照明燈）狀況良好。 |  |  |  |
| 第4項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 5 機械和電力裝置 | 是 | 否 | 不適用 |
| 5.1 | 主機和輔機操作狀況良好；清潔和沒有滲漏；灼熱表面已有隔熱物料；儀表（如安全筏和壓力錶）操作狀況良好；遙控和應急起動系統運作正常。 |  |  |  |
| 5.2 | 燃油和潤滑油系統（包括泵、分油機、過濾器、加熱器和喉管）保持良好狀況，並且沒有滲漏。 |  |  |  |
| 5.3 | 鍋爐（包括筏門、水、蒸氣及燃油系統、液位指示玻璃管裝件）正常運作；鍋爐和喉管已設有隔熱物料；安全裝置的現場控制和遙距控制、自動與人手操作系統和視覺警報／指示器狀況良好；繫固布置裝設在適當位置。 |  |  |  |
| 5.4 | 艙底泵抽系統（自動起動／停止）、喉管、筏門和高水位警報運作正常。 |  |  |  |
| 5.5 | 輪機控制室的設備和配電板（包括安全防護、防觸電保護、指示燈和儀器）保持良好狀況。 |  |  |  |
| 5.6 | 緊急發電機的手動和自動模式已作測試，並備有測試結果；緊急發電機的燃油櫃已注滿，速閉閥運作正常；起動電池已充電或其他起動方法運作正常；緊急發電機的配電板沒有異常；所有應急照明燈（由電池或緊急發電機發電）狀況良好。 |  |  |  |
| 5.7 | 機房清潔整齊；沒有油性艙底水、殘油或碎布；所有會移動的部件已有適當的保護／防衞；電線和接線箱均安裝妥當；沒有觸電的危險；個人防護警告已張貼，防護設備（如頭盔、耳塞、護目鏡、手套等）可供隨時使用。 |  |  |  |
| 第5項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 6 起居處所與國際勞工組織規定 | 是 | 否 | 不適用 |
| 6.1 | 起居處所保持清潔並處於適居狀況，不受任何蟲鼠侵擾；艙房及樓梯間的門可妥善關上和鎖上；起居處所內並無堆放儲存品、備用設備或貨物。 |  |  |  |
| 6.2 | 廚房、茶水間及準備食物場所均清潔，不受任何蟲鼠侵擾，排水渠並無淤塞，地板或地磚狀況良好；抽油煙機隔油器清潔；冰箱保持正常操作、清潔並定時除霜。 |  |  |  |
| 6.3 | 醫院及病室清潔，不受任何蟲鼠侵擾；設備及儀器清潔整齊；備有足夠的醫療設備和適當且並未過期的藥物；醫療箱存放於醫療貯物櫃內，且備有使用藥物及設備須知；醫院不用作額外艙房／貯物室。 |  |  |  |
| 6.4 | 衛生間整潔；沖水及排水正常，並無漏水；地磚狀況良好；門可妥善關上和鎖上；備有隨時可供使用的冷熱水。 |  |  |  |
| 6.5 | 起居處所、工作處所和走廊有適當照明；通風和暖氣系統處於令人滿意的操作狀況。 |  |  |  |
| 6.6 | 備有足夠預定航程所需的食物和食水，不受任何蟲鼠侵擾；糧食貯存室及冷藏庫溫度合適。 |  |  |  |
| 6.7 | 電器狀況令人滿意；電纜接頭已妥善隔離以防有觸電危險；電線並無鬆脫。 |  |  |  |
| 第6項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 7 防污染 | 是 | 否 | 不適用 |
| 7.1 | 油水分離器的一般狀況和功能令人滿意；已測試排油監察及控制系統和15ppm警報（如有裝設）；已校正油分計的標度；已永久張貼裝置操作須知；並無違法旁通管道；已張貼有關禁止排污的警告公告牌。 |  |  |  |
| 7.2 | 艙底污水及污油泵操作正常；艙底污水集存艙及污油櫃的容量足夠供預定航程使用；通往甲板以供排放污油至岸上的污油排放管道並無堵塞；標準排放接頭（包括符合規定尺寸和數目的螺栓）隨時可供使用；已妥為備存油類記錄簿。 |  |  |  |
| 7.3 | 符合《防止海運包裝有害物質污染規則》（《防污公約》附則III）的規定，例如有害物質上的標記及標簽情況令人滿意、備有有關運載有害物質的文件；有害物質已妥為裝載和繫固。 |  |  |  |
| 7.4 | 生活污水系統（包括污水處理裝置、污水粉碎及消毒系統或集存艙）的一般狀況和功能令人滿意；已永久張貼裝置操作須知；船外排放閥門已適當地鎖上；已張貼有關禁止排污的警告公告牌；標準排放接頭狀況良好，並附上標記；已妥為備存保養、檢查和測試記錄。 |  |  |  |
| 7.5 | 垃圾收集設施足夠並已作分類；已張貼有關禁止排污的警告公告牌；已妥為備存廢物管理計劃和記錄；並無不正常垃圾堆積的情況。 |  |  |  |
| 7.6 | 符合《防止船舶造成空氣污染規則》（《防污公約》附則VI）的規定），例如： 已妥善處理消耗臭氧物質；已妥善備存消耗臭氧物質記錄； 船上使用的燃油含硫量均不超逾限制（特別是在排放控制區）；已妥善備存燃油交付單（最少三年）和燃油樣本（最少一年）； 已妥善備存柴油機氮氧化物排放量技術檔案和柴油機參數記錄簿； 焚化爐的一般狀況和功能令人滿意；已永久張貼焚化爐操作須知。 |  |  |  |
| 第7項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 8 載重線及結構 | 是 | 否 | 不適用 |
| 8.1 | 船體、貨艙／貨油艙結構；以及露天甲板裝置和設備、管道並無明顯銹蝕、點蝕、裂縫、變形、破裂及滲漏。 |  |  |  |
| 8.2 | 兩邊的船舷外板已清楚標示載重線標記，該等標記符合國際載重線證書的要求；運載的貨物並無超載。 |  |  |  |
| 8.3 | 艙口蓋、艙口圍板及撐條並無銹蝕、變形和破裂；甲板液壓系統狀況良好，並無漏油；包括墊圈、墊圈凹槽邊緣、壓桿、排水渠等的風雨密情況令人滿意。 |  |  |  |
| 8.4 | 木艙口蓋或箱形鋼質艙口蓋與相關活動橫樑、橫樑的樑座和插頭及其繫固裝置（包括艙口蓋布、楔耳、壓條與楔子等）處於良好操作狀況。 |  |  |  |
| 8.5 | 風雨密門及出入口艙口並無嚴重銹蝕和變形；關閉裝置（包括墊圈和鎖定裝置等）並無卡住或損壞。 |  |  |  |
| 8.6 | 泄水孔、進水孔和排放口的遙控操作情況令人滿意，止回閥及手動關閉裝置情況令人滿意。 |  |  |  |
| 8.7 | 護欄、舷邊狹道及舷牆並無銹蝕、翹曲及破裂。 |  |  |  |
| 8.8 | 通風器和空氣管圍板及蓋並無銹蝕、破洞及變形；關閉裝置／擋板齊全，並無卡住；墊圈、活瓣和關閉裝置狀況良好；頂部浮球可自由浮動及情況令人滿意；燃油艙空氣管裝有線網，且情況令人滿意。 |  |  |  |
| 8.9 | 備有認可的穩性計算書。 |  |  |  |
| 第8項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 9 安全管理系統 | 是 | 否 | 不適用 |
| 9.1 | 所有相關位置備有最新版的《安全管理手冊》；已於當眼位置如駕駛台、餐廳、機房等地方展示公司的安全及環境政策。 |  |  |  |
| 9.2 | 已選定用作溝通（包括手冊、須知等）的工作語言；全體船員執行職務時能有效溝通。 |  |  |  |
| 9.3 | 備有指定岸上人員／海岸的聯絡詳情；船長、高級船員及普通船員知悉指定岸上人員的資料。 |  |  |  |
| 9.4 | 船長熟悉其在安全管理系統下的責任及權力，包括凌駕權力；高級船員及普通船員熟悉其責任、特定職責、船舶布置、裝置、設備及程序。 |  |  |  |
| 9.5 | 備有機房及甲板設備保養記錄；已制定定期保養 系統。 |  |  |  |
| 9.6 | 備有船上主要作業記錄／計劃／證明。 |  |  |  |
| 9.7 | 備有船員熟習安全管理系統的記錄，包括入職培訓、船上培訓、啟航前指導，以及船員特定職責、船舶布置、裝置、設備及程序的熟習訓練；備有確定培訓需要的記錄，包括個別船員的表現評估及培訓。 |  |  |  |
| 9.8 | 已確定緊急情況，並已制定演習／培訓計劃；備有演習記錄（所涉情況及次數），以及每一次演習後的 檢討。 |  |  |  |
| 9.9 | 已制定報告意外、事故及不符合情況的程序；備有顯示程序有效實施的記錄（包括公司的回覆，已採取的糾正行動）。 |  |  |  |
| 9.10 | 已依時進行船長覆檢、內部及外部審核，並備有記錄；已依時就違規情況採取／完成跟進及糾正行動。 |  |  |  |
| 9.11 | 所有文件均按照安全管理系統要求妥善管理；已移除過時文件。 |  |  |  |
| 第9項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 10 船舶保安 | 是 | 否 | 不適用 |
| 10.1 | 備有船舶保安計劃，並且有適當保護措施防止該計劃在未經授權的情況下被取用或披露。 |  |  |  |
| 10.2 | 備有顯示船長理解其在船舶安全及保安方面有責任及凌駕權力作決定的證明。 |  |  |  |
| 10.3 | 備有船舶保安員專業證書；備有船舶保安員理解其在船舶保安計劃下的保安職務及責任的證明；備有公司保安員的聯絡詳情。 |  |  |  |
| 10.4 | 備有培訓、演習及操練的計劃及記錄；已與岸上人員進行不同類型的保安操練；船員已獲指派特定保安職務及責任；備有顯示船員理解其船舶保安責任並具備足夠知識的證明。 |  |  |  |
| 10.5 | 已適當保養船舶保安警報系統的主電源及替代電源；備有船舶保安警報系統的操作及保養手冊；在駕駛台及另一地點的船舶保安警報系統啟動裝置操作正常；船舶保安警報信息可發送至主管機關；已進行船舶保安警報系統操作測試且情況令人滿意。 |  |  |  |
| 10.6 | 已以適當方式實施進入船舶的管制措施（包括對訪客及其物品的管制）；進入限制區受到監察；上甲板、船首樓甲板、船尾樓甲板及船舶四周受到監察；貨物及船舶物料的處理受到監管；隨時可進行保安通訊；即使已執行保安措施，仍確保符合安全要求；已徹底搜查偷渡者，並已制定防止偷渡者藏匿船上的措施。 |  |  |  |
| 10.7 | 船上備存下列保安活動的記錄︰例如培訓、演習及操練；保安威脅及保安事故；破壞保安的行為；保安級別變更；與船舶保安（例如船舶或船舶所在港口設施受到特定威脅）有直接關係的通訊；保安評估的內部審核及覆檢；就船舶保安計劃所作的定期檢討；就船舶保安計劃所作的任何修訂；所有保安設備的保養、校準及測試；外部審核；已完成的調查結果審核或覆檢等。 |  |  |  |
| 第10項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 11 《SOLAS公約》應急培訓和演習 | 是 | 否 | 不適用 |
| 11.1 | 棄船演習︰船上每位船員每個月至少參加一次棄船演習。如有超過25%的船員未參加船舶上月的棄船演習，則須在該船離港後24小時內舉行棄船演習（《SOLAS公約》第III章第19條）；每艘救生艇須每三個月最少一次降落水中，並在水中操縱；有關自落式救生艇的詳細規定須參閱《SOLAS公約》74/00 第III章第19.3.4.4條；船員須按照應變部署表所列職務有效演習，並保存記錄。 |  |  |  |
| 11.2 | 火警演習︰船上每位船員每個月至少參加一次火警演習。如有超過25%的船員未參加船舶上月的火警演習，則須在該船離港後24小時內舉行火警演習（《SOLAS公約》74/88第III章第19條）；每次火警演習的項目須包括應變部署表所述職務的預備工作，啟動消防泵，以及使用規定的二股水柱，以顯示系統運作正常；檢查消防員裝備及其他救援裝備、通訊儀器，防火門、水密門、擋火板及操作燃油艙開關閥及風扇緊急止動設備，並保存記錄。 |  |  |  |
| 11.3 | 船舵裝置應急演習︰每三個月最少一次，並保存 記錄。 |  |  |  |
| 11.4 | 進入密封艙間和救援演習︰每二個月最少一次（《SOLAS公約》第III章第19條），並保存記錄。 |  |  |  |
| 11.5 | 高級船員和普通船員在演習期間有效溝通。 |  |  |  |
| 第11項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 12 散裝貨船附加檢查 | 是 | 否 | 不適用 |
| 12.1 | 散貨船文件證書齊備：例如：散貨船手冊（《SOLAS公約》第VI章第7條）、貨物資料（《SOLAS公約》第VI章第2條）、穩性資料（《SOLAS公約》第VI章第6條）、BLU規則、破損控制計劃和小冊子（1992年2月1日或之後建造的散貨船）、破損穩性資料、授權文件（《國際穀物規則》）（《SOLAS公約》74/91第VI章第8-9條）、穀物裝載小冊子（《SOLAS公約》74/91第VI章第8-9條）、《國際穀物規則》、加強檢驗報告文件（《SOLAS公約》第IX章第1.6條）、貨物記錄簿、貨物繫固手冊、艙蓋保養計劃和記錄（《SOLAS公約》第XII章第7條）、DOC載運危險貨物船舶特別規定（《SOLAS公約》第II-2章第19.4條）、貨艙固定二氧化碳系統豁免證明書、拖帶和繫泊裝置安排計劃（《SOLAS公約》74/05第II-1章第3-8條）、船舶緊急拖帶程序（《SOLAS公約》74第II-1章第3-4條）等。 |  |  |  |
| 12.2 | 載運固體散貨、穀物和貨運作業須符合IMO、船旗國、船級社和港口當局的有關規定，如《SOLAS公約》（第VI章：運載貨物等）、IMSBC規則、BLU規則、《國際穀物規則》和操作手冊等。 |  |  |  |
| 12.3 | 固體危險貨物的散運和貨運作業須符合IMO、船旗國、船級社和港口當局的相關附加規定，如《SOLAS公約》第VII章第7-2條）相關文件、《SOLAS公約》第VII章第7-3條）積載和分隔相關規定、《SOLAS公約》第VII章第7-4條）涉及危險貨物事故的報告、IMSBC規則、IMDG規則、BLU規則和操作手冊等。 |  |  |  |
| 12.4 | 船體結構和甲板管道保持良好狀況，如貨艙（艙壁，框架，艙底板）保持良好狀況，無嚴重腐蝕、損耗、破洞或裂縫；貨艙艙蓋和艙口圍板結構包括壓緊器和螺栓保持良好狀況；妥善保養貨艙氣體採樣點；妥善保養液壓系統包括操作艙蓋的液壓缸和喉管，無滲油；鋼甲板包括主甲板、連接橋、船首樓甲板和尾樓甲板保持良好狀況；甲板上所有管道和閥門保持良好狀況；電纜管道保持良好狀況；壓載水艙保持良好狀況，無洩漏；空氣管保持良好狀況，無嚴重腐蝕和 洩漏。 |  |  |  |
| 12.5 | 進水警報系統妥善保養和操作良好。 水位檢測器：裝設在各個貨艙、任何位於防撞艙壁前的壓載艙、在最前端船艙前伸的各個乾艙或空艙的水位警報器（視聽）保持良好狀況；排水安排：可在駕駛台或輪機控制室操作水泵或噴管，為船首尖艙、工具倉和船首樓空間排水，無需穿越露天甲板。 |  |  |  |
| 12.6 | 符合《SOLAS公約》第II-2章第19條有關散運固體危險貨物附加安全措施的相關規定，並保持良好狀況，如消防喉管可通過遙控消防泵即時供水；除非屬認證安全的類型，否則密封貨艙間內不設電氣設備或電線；密封貨艙間有足夠機械通風（每小時換氣至少六次）；風扇不會點燃可燃氣體及空氣混合物，進出風口裝配合適的鐵絲網保護罩，或為密封貨艙間提供自然通風；提供人員保護裝置，包括四套可抵抗化學侵蝕的全身防護衣服及兩套自給式呼吸器；除非積載的危險貨物平行距離艙壁至少三米，否則分隔貨艙和A類機艙的艙壁的絕緣能力應達“A-60”級標準。 |  |  |  |
| 12.7 | 貨艙所有通風口及其他艙口的關閉設備須按《SOLAS公約》第II-2章第10.7.1.4條的規定保持良好狀況，以免除為危險貨物裝設固定式氣體滅火系統的規定。 |  |  |  |
| 12.8 | 配載儀須妥善保養及運作良好（《SOLAS公約》第XII章第11條）；進行校正和檢測，並妥為保存記錄。 |  |  |  |
| 12.9 | 載運可能釋放有毒或易燃氣體或導致貨艙缺氧的固體散貨時，須按《SOLAS公約》第VI章第3條規定，提供具詳細使用說明的氧氣分析和氣體探測儀器，並保持儀器狀況良好；培訓船員使用儀器；進行校正和檢測有關設備，並妥為保留記錄。 |  |  |  |
| 第12項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 13 油輪附加檢查 | 是 | 否 | 不適用 |
| 13.1 | 油輪文件證書齊備：例如：破損穩性小冊子、排油手冊（《防污公約》附則I第15條）及記錄、COW手冊、船上油污應急計劃、STS操作計劃（《防污公約》附則I第8章）、油類記錄簿第I及第II部、緊急拖曳安排操作手冊（《SOLAS公約》74/88第II-1章第3-4條）、VOC管理計劃及記錄簿（《防污公約》附則VI第15條）、船舶結構通道手冊（《SOLAS公約》第II-1章第3-6條）、加強檢驗報告文件（《SOLAS公約》第II-1章第2.22條）以及豁免證明書等。 |  |  |  |
| 13.2 | 貨物載運和作業須符合IMO、船旗國、船級社和港口當局的有關規定，如《SOLAS公約》、《防污公約》和操作手冊等。 |  |  |  |
| 13.3 | 備存有效的高級船員和普通船員適任證書、香港牌照和油輪的危險貨物批註。 |  |  |  |
| 13.4 | 船體結構、貨油艙和露天甲板的管道保持良好狀況。貨油艙無滲漏和損壞。貨物轉載、燃油、壓載物、空氣管、惰性氣體的管道和相關裝置，以及露天甲板和貨油泵房的所有其它管道保持良好狀況、無嚴重腐蝕或滲漏等；認可類型的喉管妥善保養；壓載水艙保持良好狀況，無滲漏；空氣管保持良好狀況，無嚴重腐蝕或滲漏。 |  |  |  |
| 13.5 | 貨油泵房的保護裝置保持良好狀況，如照明／通風聯鎖系統、碳氫化合物持續監測系統和警報器、泵轉軸壓蓋監測和警報系統、艙底監測和警報系統、溫度感應器等；檢查並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 13.6 | 惰性氣體系統（油輪載重容量≥ 20 000），包括惰性氣體生產機，惰性氣體鼓風機、滌氣室通風系統、甲板水封、遙控和自動控制閥、氣體供應管路的吹灰器和開關閥之間的聯鎖系統、測量系統、警報系統和安全裝置妥善保養，運作良好，以及控制板的警報器運作正常。 |  |  |  |
| 13.7 | 排油監控裝置（ODME）妥善保養，手動和自動式放油運作狀況良好；ODME操作記錄妥善保存；油／水界面探測器妥善保養及運作良好；校正和檢測設備，並妥善保存記錄（經修訂的《防污公約》附則I第31及32條）。 |  |  |  |
| 13.8 | 貨油艙清洗系統（油輪載重容量≥ 20000），如COW系統，包括管道、泵、閥和甲板機械妥善保養，無滲漏，以及系統按操作和設備手冊所述設置和運作良好（經修訂的《防污公約》附則I第33條）。 |  |  |  |
| 13.9 | 貨油艙液位指示器、高液位警報器和溢流控制器等妥善保養及運作良好；貨物控制站或貨物控制室內的指示器／量器／儀錶和警報器運作正常；校正和檢測設備，並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 13.10 | 貨油泵、艙底泵、壓載泵和收艙泵的電機和機械遙控操作及關閉裝置妥善保養。 |  |  |  |
| 13.11 | 固定和便攜式氣體檢測儀和相關的警報器，以及量度氧濃度的計量裝置妥善保養及運作良好；校正和檢測設備，並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 13.12 | 船體結構和貨油艙之間的接地保持良好狀況。 |  |  |  |
| 13.13 | 危險區域內的電氣裝置妥善保養，如聯鎖裝置，防爆燈等。 |  |  |  |
| 13.14 | 露天甲板貨物區和泵房的固定滅火裝置妥善保養；測試泵房二氧化碳釋出聲響警報器，狀況令人滿意；額外消防員裝備（至少四套消防員裝備，每套配備200%備用氣樽）妥善保養；檢查裝置和設備，並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 13.15 | 載重容量≥ 20 000的油輪的應急拖帶裝置妥善保養；在2002年7月1日或以後建造的油輪，可在船上沒有主電源供應的情況下快速在船的兩端作應急拖帶。 |  |  |  |
| 第13項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 14 化學品液貨船附加檢查 | 是 | 否 | 不適用 |
| 14.1 | 化學品液貨船文件證書齊備：例如：破損穩性小冊子、化學品操作手冊、程序和布置手冊（《防污公約》附則I第14條）、船上海洋污染應急計劃（《防污公約》附則II第17條）、貨物記錄簿（《防污公約》附則II第15條）、油類記錄簿第I及第II部、加強檢驗記錄及相關文件、散裝運輸危險化學品證書（《散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則》（《BCH規則》）或《國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則》（《IBC規則》））、散裝運輸有毒液體物質證書（NLS）、豁免證明書以及《BCH規則》或《IBC規則》等。 |  |  |  |
| 14.2 | 貨物載運和作業須符合IMO、船旗國、船級社和港口當局的有關規定，如《SOLAS公約》、《防污公約》、《IBC規則》／《BCH規則》和操作手冊等。 |  |  |  |
| 14.3 | 備存有效的高級船員和普通船員適任證書、香港牌照和化學品液貨船的危險貨物批註（值班、化學品液貨船熟習和化學品液貨船特別訓練）。 |  |  |  |
| 14.4 | 船體結構、液貨艙和露天甲板的管道保持良好狀況。液貨艙無滲漏和損壞。貨物轉載、燃油、壓載物、空氣管、惰性氣體的管道和相關裝置，以及液貨泵房和露天甲板的所有其它管道保持良好狀況、無嚴重腐蝕或滲漏等；類型檢定液貨喉管妥善保養；管道包括泵和閥門的識別標記；高速調壓排氣閥妥善保養及運作良好；保護甲板免受液貨滲漏影響的固定或可移動的盤或隔絕物妥善保養；在泵房外的泵出口壓力錶妥善保養；壓載水艙保持良好狀況，無滲漏；空氣管保持良好狀況，無嚴重腐蝕或滲漏。 |  |  |  |
| 14.5 | 駕駛室的和上層建築及甲板室外露艙壁的窗、門和其他開口按規定須設置的關閉裝置保持良好狀況。 |  |  |  |
| 14.6 | 液貨泵房的保護裝置保持良好狀況，如艙底警報器、氣體監測系統、溫度感應器、聯鎖系統等；貨物區的艙間和密封空間的通風系統妥善保養。 |  |  |  |
| 14.7 | 惰化／隔離／乾燥設備妥善保養及運作良好。 |  |  |  |
| 14.8 | 有毒液體物質預洗系統妥善保養及運作良好，如預洗機器、洗艙管道和洗艙水加熱器；清掃系統妥善保養及運作良好。 |  |  |  |
| 14.9 | 液貨艙液位指示器、高液位警報器和溢流控制器等妥善保養及運作良好；貨物控制站或貨物控制室內的指示器／量器／儀錶和警報器運作正常；校正和檢測設備，並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 14.10 | 泵房內的液貨泵和艙底系統的電機和機械遙控操作及關閉裝置妥善保養及運作良好。 |  |  |  |
| 14.11 | 固定和便攜式氣體檢測儀和相關的警報器，以及氧含量測量錶妥善保養及運作良好；校正和檢測設備，並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 14.12 | 船體結構和液貨管道之間的通電搭接保持良好狀況。 |  |  |  |
| 14.13 | 危險區域內的電氣裝置，如液貨泵電動機、防爆燈、聯鎖裝置等妥善保養。 |  |  |  |
| 14.14 | 露天甲板貨物區和泵房的固定滅火裝置妥善保養，如泡沫噴頭、固定乾粉系統等；測試泵房二氧化碳釋出聲響警報器，狀況令人滿意；為易燃貨物而設的額外消防員裝備妥善保養（至少四套消防員裝備，每套配備200%備用氣樽）；檢查裝置和設備，並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 14.15 | 載重容量≥ 20 000的液貨船的應急拖帶裝置妥善保養；在2002年7月1日或以後建造的液貨船，可在船上沒有主電源供應的情況下快速在船的兩端作應急拖帶。 |  |  |  |
| 第14項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 15 氣體運輸船附加檢查 | 是 | 否 | 不適用 |
| 15.1 | 氣體運輸船文件證書齊備：例如：破損穩性小冊子、氣體操作手冊、貨物記錄簿、緊急拖曳安排操作手冊（《SOLAS公約》74/88第II-1章第3-4條）、散裝運輸液化氣體證書、豁免證明書以及《散裝運輸液化氣體船舶構造與設備規則》（《GC規則》）／《國際散裝運輸液化氣體船舶構造和設備規則》（《IGC規則》）等。 |  |  |  |
| 15.2 | 貨物載運和作業須符合IMO、船旗國、船級社和港口當局的有關規定，如《SOLAS公約》、《IGC規則》和操作手冊等 |  |  |  |
| 15.3 | 備存有效的高級船員和普通船員適任證書、香港牌照和氣體運輸船的危險貨物批註。 |  |  |  |
| 15.4 | 船體結構、液貨艙和露天甲板的管道保持良好狀況。液貨艙無滲漏和損壞。貨物轉載、燃油、壓載物、空氣管、惰性氣體的管道和相關裝置，以及液貨泵房和露天甲板的所有其它管道保持良好狀況、無嚴重腐蝕或滲漏等；類型檢定液貨喉管妥善保養；管道包括泵和閥門的識別標記；壓載水艙保持良好狀況，無滲漏；空氣管保持良好狀況，無嚴重腐蝕或滲漏。 |  |  |  |
| 15.5 | 貨物裝載系統的排氣系統妥善保養，運作良好，如液貨艙的調壓排氣閥，內部屏障／貨艙之間的空間的調壓排裝置和相關安全系統；貨物區的密封空間和艙間的排氣系統包括其備用扇或葉輪妥善保養，運作良好；檢查並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 15.6 | 貨物處理系統妥善保養，以及檢查安全裝置，如緊急關閉裝置；液貨熱交換器、壓力容器；液貨泵、液貨氣體壓縮器、液貨氣體鼓風機和其原動機；管道和其隔熱物；與製冷劑有關的液貨泵和壓縮器設備（泵及壓縮器、冷凝器、收集器、中間冷卻器、油分離器和卸壓閥等）的自動和手動停止裝置；內部屏障之間的空間和貨艙空間的滲漏液貨排放系統。 |  |  |  |
| 15.7 | 計量裝置和相關警報器妥善保養，運作良好，如液位計、高液位警報器和與緊急關閉系統有關的閥門；溫度指示設備和相關警報器；液貨艙、內部屏障之間的空間／貨艙空間的壓力錶和相關警報器；與使用貨物汽化氣體為燃料有關的安全裝置；校正和檢測設備，並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 15.8 | 固定和便攜式氣體檢測儀和相關的警報器，以及氧含量測量錶妥善保養及運作良好；校正和檢測設備，並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 15.9 | 惰性氣體系統妥善保養，如惰性氣體生產系統；惰性氣體儲存系統；空氣乾燥裝置；彌補正常損耗的氣體和乾燥劑等；液貨艙的清除及驅除氣體系統和收集氣體裝置妥善保養。 |  |  |  |
| 15.10 | 露天甲板貨物區和泵房的固定滅火裝置妥善保養，如甲板室、液貨艙頂部和歧管的泡沫噴頭、固定乾粉系統、灑水系統等；有氣體危害密封空間的滅火系統和緊急逃生警報裝置妥善保養；為易燃貨物而設的額外消防員裝備妥善保養（至少四套消防員裝備，每套配備200%備用氣樽）；檢查裝置和設備，並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 15.11 | 有氣體危害空間或區域內的電氣裝置妥善保養，如液貨泵電動機、防爆燈、聯鎖裝置等。 |  |  |  |
| 15.12 | 駕駛室的和上層建築及甲板室外露艙壁的窗、門和其他開口按規定須設置的關閉裝置保持良好狀況。 |  |  |  |
| 15.13 | 氣密的艙壁貫穿之處包括氣密的軸封妥善保養。 |  |  |  |
| 15.14 | 獨立液貨艙和船體結構之間的通電搭接妥善保養；船體結構和管道之間，以及管道凸緣之間的通電搭接。 |  |  |  |
| 15.15 | 載重容量≥ 20 000的液貨船的應急拖帶裝置妥善保養；在2002年7月1日或以後建造的液貨船，可在船上沒有主電源供應的情況下快速在船的兩端作應急拖帶。 |  |  |  |
| 15.16 | 人員保護設備妥善保養，如能消除污染的淋浴和眼冲洗設備（如須安裝）、抬牀、醫療急救設備、應急逃生用防毒面具、緊急避難所、空氣壓縮器（如有為安全設備提供）等；檢測設備並妥善保存記錄。 |  |  |  |
| 第15項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 16 到訪澳洲港口的船隻附加檢查 （船長應在進入任何澳洲港口前，重新確認以下最常見引致船隻滯留的缺陷均不存在。） | 是 | 否 | 不適用 |
| 16.1 | 值班員按《STCW公約》休息；每名船員的工作／休息時數符合《STCW公約》的規定；有關時數記錄與船隻航海日誌吻合。 |  |  |  |
| 16.2 | 海圖與航行計劃妥為保存，例如往澳洲港口的海圖和預定航程的海圖均已齊備；海圖已更新；航行計劃和海圖均為泊位至泊位。 |  |  |  |
| 16.3 | GMDSS無線電裝置妥為保養；無線電電池狀況良好；甲板高級船員熟悉GMDSS裝置的操作，包括測試GMDSS設備的備用電源，如DC24V電池等。 |  |  |  |
| 16.4 | 救生艇妥為保養，如承載釋放裝置狀況良好（例：保持在完全復原狀態，並且可根據製造商的指引釋放；操作須知齊備；船員熟悉其運作）；引擎起動順利（主要和次要起動方法的操作狀況良好）。 |  |  |  |
| 16.5 | 救助艇、推進引擎和降落設備妥為保養；船員熟悉其操作。 |  |  |  |
| 16.6 | 應急消防泵（包括配套的引流泵、閥門和喉管）妥為保養，沒有滲漏；應急消防泵保持足夠排出壓力，供最少兩組喉管同時使用；消防管路、消防龍頭和消防喉狀況良好，沒有滲漏；船員熟悉其操作。 |  |  |  |
| 16.7 | 緊急發電機妥為保養，如主要和次要起動方法的操作狀況良好；緊急配電板的自動起動功能、自動接駁功能和電源的狀況良好；絕緣電阻狀況良好。 |  |  |  |
| 16.8 | 機房通風扇及其擋火閘妥為保養；煙囪活瓣妥為保養；貨艙通風器及其擋火閘妥為保養。 |  |  |  |
| 16.9 | 生活污水處理裝置的一般狀況和功能令人滿意；船外排放閥門已適當地關上；已張貼操作須知；輪機員熟悉操作程序。 |  |  |  |
| 16.10 | 燃油櫃和潤滑油櫃的速閉閥在打開時沒有被阻擋；放殘閥在打開時沒有被阻塞。 |  |  |  |
| 16.11 | 空氣管（或通風口）妥為保養、圍板和頂部狀況良好、空氣管頂部浮球狀況良好；自然通風器（如鵝頸式通風筒）妥為保養、圍板和頂部狀況良好、風雨密性的關閉裝置運作正常、墊圈和夾緊裝置運作正常。 |  |  |  |
| 16.12 | 安全管理系統有效地實行，如船員的工作／休息記錄、船上關鍵作業、船隻維修、緊急演習、不符合規定的情況的糾正行動等。 |  |  |  |
| 第16項（如以上任何一項標示為“否”，請在下面簡單解釋，並提出糾正行動方案） |
| 17 船長觀察和評語 （由船長填寫） |

| 船長簽署： |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | （姓名： ） |  |
| 日期： |  |  |

18 執行總結 （由岸上指定人員填寫）

| 岸上指定人員簽署： |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | （姓名： ） |  |
| 日期： |  |  |